BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék megnevezése:			DOMA lúgos ipari tisztító

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék felhasználási területe:		Zsíros, olajos, kormos szennyeződések eltávolítása.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó, forgalmazó:		Do-Ma Bt.

2083 Solymár, Toldi u. 4.

Tel./Fax: 06-26-361-120

Kapcsolattartó: Hajdú Margit

E-mail: postmaster@domabt.t-online.hu, info@domaclean.hu

Internet: www.domaclean.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

+36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal)

+36-1-4766464

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározása:		Keverék

1999/45/EK szerinti osztályozás:	 C Maró

R mondatok: 35

1272/2008/EK szerinti besorolás:	Skin Corr. 1B, H314

Met. Corr. 1, H290

2.2. Címkézési elemek

1999/45/EK és a 64/548/EGK szerint:

Veszélyjel és veszélyszimbólum:

C

Maró

A veszélyes keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 35 Súlyos égési sérülést okoz.

A veszélyes keverék biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.

S 37/39 Megfelelő védőkesztyű és arc-/szemvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

Veszélyes összetevő: Kálium-hidroxid

A címkén feltüntetendő a 648/2004/EK rendelet szerint:

Összetevők: <5% felületaktív anyagok

1272/2008/EK szerint:

GHS/CLP: GHS05

Veszély

H mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

P mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P301+P330+P331+P310 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

2.3 Egyéb veszélyek

PBT és vPvB értékelés: Nem tartalmaz.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Nem alkalmazható.

3.2. Keverékek

Kémiai összetétel: Az alábbi anyagok vizes keveréke.

Veszélyes komponensek:

Vegyi anyag neve		Koncentráció (%)			1999/45/EK		1272/2008/EK

| Kálium-hidroxid CAS szám: 1310-58-3 EU szám: 215-181-3 Index szám: 019-002-00-8 | Koncentráció: <10% | Veszélyjel: C R mondatok: 22-35 | Acute Tox. 4 – H302 Skin Corr. 1A – H314 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nátrium-metaszilikát CAS szám: 6834-92-0 EU szám: 229-912-9 Index szám: 014-010-00-8 | Koncentráció: 1-5% | Veszélyjel: C R mondatok: 34-37 | Skin Corr. 1B – H314 STOT SE 3 – H335 |
| Karbonsav-alkiléterek keveréke CAS szám: - EU szám: polimer | Koncentráció: <2% | Veszélyjel: Xi R mondatok: 38-41 | Skin Irrit. 2 – H315 Eye Dam. 1 – H318 |
| Butilglikol (2-butoxietanol) CAS szám: 111-76-2 EU szám: 203-905-0 Index-szám: 603-014-00-0 | Koncentráció: <2% | Veszélyjel: Xn R mondatok: 20/21/22-36/38 | Acute Tox. 4 – H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Eye Irrit. 2 – H319 Skin Irrit. 2 – H315 |

Más veszélyes komponens jelenlétét a gyártó nem jelzi. Az egyéb komponensek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagoknak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri elé azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni.

A veszélyes komponensek R és H mondatai a 16. szakaszban találhatók.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad!

Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a keverék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.

Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani.

Bőrrejutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell öblíteni, és szappannal lemosni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet a sérülttel. Azonnal hívjunk orvost.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincs adat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés szükséges. A termék címkéjét vagy Biztonsági adatlapját meg kell mutatni az orvosnak.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: a környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni. Amennyiben a tűz környezetében nincs más anyag, használható: oltópor, alkoholálló hab, vízpermet és szén-dioxid.

Nem megfelelő oltóanyag:	-

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek: hő hatására mérgező, irritáló gázok/gőzök/ füstök képződhetnek. Könnyű fémekkel (alumínium, cink) reagál, robbanásveszély léphet fel, a reakcióban fejlődő hidrogéngáz következtében.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A tűz esetén használatos védőeszközök: megfelelő védőruha és a környezet levegőjétől független légzőkészülék.

A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távolítsuk el.

A keveréket tartalmazó tartályokat a tűz környezetéből el kell távolítani, vagy vízpermettel kell hűteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

### Nem sürgősségi ellátó személyzet és a sürgősségi ellátók esetében:

### Légzésvédelem: nagy mennyiség kiömlése esetén szükséges, külső levegőtől független légzőkészülék.

Kézvédelem: lúgálló védőkesztyű

Szemvédelem: szorosan záró védőszemüveg vagy védőálarc

Testvédelem: lúgálló védőruha

Kerülni kell a termék a termék szemmel, bőrrel való érintkezését.

Védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

A képződő hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kell kezelni, hígítsuk fel nagy mennyiségű vízzel. A kiömlött anyagot csatornába, talajba vagy élő vizekbe engedni tilos!

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Nagy mennyiségű termék kiömlése esetén gyűjtsünk össze a lehető legtöbbet a kifolyt anyagból. A maradékot folyadékfelszívó semlegesítő anyaggal (pl. homok, tőzeg, fűrészpor, diatomaföld) kell befedni, felitatni, és egy erre a célra felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. A helyiséget alaposan ki kell takarítani. Figyeljünk a csúszásveszélyre!

Kisebb mennyiségű kiömlött készítményt a szokásos takarítási eljárásokkal kell eltüntetni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A kezelésre és tárolásra vonatkozó információkat lásd a 7. szakaszban.

Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban.

Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmény gőzeinek/permetének belélegzését, szembejutását és bőrre kerülését. A tárolóedényeket óvatosan kell nyitni és kezelni.

Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol kell tartani.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől, gyújtóforrástól védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.

A keverék gyermekek kezébe nem kerülhet!

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Zsíros, olajos, kormos szennyeződések eltávolítása.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek:

Kálium-hidroxid:	ÁK-érték: 2 mg/m3	CK-érték: 2 mg/m3

Butilglikol:		ÁK-érték: 98 mg/m3	CK-érték: 246 mg/m3

Az adatokat az érvényes rendelet alapján adtuk meg. [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.]

DNEL-érték (Derived no effect level - a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje):

2-butoxietanol DNEL (hosszantartó, szisztémás): 75 mg/kg (bőrön keresztül, 98 mg/m3 (belélegezve)

Kálium-hidroxid DNEL (inhalációs, hosszantartó, lokális): 1 mg/m3

Dinátrium-metaszilikát DNEL (inhalációs, szisztémás): 6,22 mg/m3

PNEC-érték

(Predicted no effect concentration – az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbérték): 2-Butoxietanol PNEC (édesvízi üledék): 34,6 mg/kg PNEC (tengervíz üledék): 3,46 mg/kg

PNEC (édesvíz): 8,8 mg/l, PNEC (tengervíz): 0,88 mg/l

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A dolgozókkal meg kell ismertetni a keverék felhasználásának munkaegészségügyi előírásait, fel kell hívni a figyelmet a keverék maró, szövetroncsoló, szervezetre káros hatására.

Műszaki intézkedések:

- A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani.

- A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

- Savakkal, savtartalmú tisztítószerekkel munkát végezni nem szabad, együttes használatuk tilos, klórgáz szabadul fel.

Higiéniai intézkedések:

- Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!

- A munka szünetei előtt és végeztével alapos kézmosás szükséges.

Egyéni védőeszközök:

- Védőkesztyű viselése nélkülözhetetlen

- Szemvédelem: Jól záródó védőszemüveg

- Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Környezeti expozíció ellenőrzések:	A kiömlött anyagot talajba vagy élő vizekbe engedni tilos!

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot:	folyadék

Szín:	színtelen, vagy enyhén sárga, tiszta

Szag:	jellegzetes

Forráspont:	kb. 100°C

Sűrűség:	1,14 g/cm3

pH-érték:	12-13

Oldhatóság vízben:	korlátlanul elegyedik

Lobbanáspont (zárttéri):	nincs adat

Öngyulladás:	nincs adat

9.2. Egyéb információk

Nincs további információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Savakkal hő fejlődés közben reagál. Erős lúgos oldat, egyes fémek korrózióját okozza. A szerves anyagokat elroncsolja.

10.2. Kémiai stabilitás

Közönséges körülmények között stabil keverék.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Savakkal hő fejlődés közben reagál.

10.4. Kerülendő körülmények

Nyílt láng, erős hőhatás, fagy.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Savak, savas kémhatású tisztítószerek, hidrogén-peroxid, szerves peroxidok. Alumínium, cink. Ammónium sókkal érintkezve ammóniagáz fejlődik.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Lásd. 5. szakaszban leírtakat.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A termék összetevőire vonatkozó adatok:

2-Butoxietanol

LD50: 200-2000 mg/kg (szájon keresztül, patkányon)

LC50: 2-20 mg/l (belélegezve, patkányon, 4 óra)

LD50: 400-2000 mg/kg (bőrön át, patkányon)

Kálium-hidroxid

LD50: 273-333 mg/kg (szájon keresztül, patkányon)

Súlyos bőrirritáció, szemkárosodást okoz (Draize teszt, nyúl)

Nátrium-metaszilikát

LD50: 1152-1349 mg/kg (szájon keresztül, patkányon)

NOAEL (90 nap): 260-284 mg/kg

Karbonsav-alkiléterek keveréke

LD50: >2000 mg/kg (szájon keresztül, patkányon)

A keverékre vonatkozó akut toxicitási adatok nem állnak rendelkezésre.

Akut toxicitás (hasonló termék adatait lettek figyelembe véve).

Súlyos szemkárosodás/ irritáció: Kellemetlen erősen irritáló/ maró, nyálkahártya károsodást okozhat.

Bőrmarás/ irritáció: A bőrrel való érintkezés a bőr irritációját/ marását okozza.

Lenyelve: Maró hatású, nyálkahártya-irritációt, gyomor- és bélpanaszokat okozhat.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Permetje irritálja a légutak nyálkahártyáját.

Csírasejt mutagenítás: Nincs adat.

Rákkeltő hatás: Nincs adat.

Reprodukciós toxicitás: Nincs adat.

Célszervi toxicitás egyszeri (STOT SE): Nincs adat.

Célszervi toxicitás ismétlődő (STOT RE): Nincs adat.

Aspirációs veszély: Nincs adat.

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: Nincs adat.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: Nincs adat.

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: Nincs adat.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: Nincs adat.

Az egyedi adatok hiánya: Nincs adat.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ne engedjük talajvízbe, környezeti vizekbe és csatornába.

A termék összetevőire vonatkozó adatok:

2-Butoxietanol

LC50: 1474 mg/l (hal, 96 óra)

EC50: 1550 mg/l (Daphnia magna, 48 óra)

EC50: 911 mg/l (alga)

Kálium-hidroxid

LC50: 80 mg/l (Gambusia affinius,, 96 óra)

EC50: 76 mg/l (Daphnia magna, 48 óra)

EC50: 76 mg/l (Photobacterium phosphoreum, 24 óra)

Dinátrium-metaszilikát

LC50: 210 mg/l (zebrahal, 96 óra)

EC50: 1700 mg/l (Daphnia magna, 48 óra)

Karbonsav-alkiléterek keveréke

LC50: >100 mg/l (hal, 96 óra)

EC50: >100 mg/l (Daphnia magna, 96 óra)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincs adat.

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs adat.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem alkalmazható.

12.6. Egyéb káros hatások

Savas, vagy lúgos termékek lefolyórendszerbe vezetésénél arra kell ügyelni, hogy a bevezetett szennyvíz pH-értéke se kisebb, se nagyobb ne legyen 6–10 értéknél, mert a pH-érték ettől való eltérése esetén a lefolyórendszerekben és a biológiai tisztítókban zavarok léphetnek fel.

Hígítatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető szennyvízbe, sem befogadóba.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termékre vonatkozó intézkedések:

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről]

EWC-kód: 20 01 15* lúgok

Szennyezett csomagolóanyag:

Az üres csomagolóanyagokat nem szabad újrahasználni.

(442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről)

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A keverék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint veszélyes áru, jelölésköteles.

14.1. UN-szám

UN-szám:		1719

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Megnevezés:		Maró, lúgos folyékony anyag, m.n.n. (kálium-hidroxid tartalmú)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szárazföldi szállítás (közúti/vasúti)

ADR/RID:		8

Osztályozási kód:	C5

Veszélyt jelölő szám:	80

Bárcák:			8

14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport:	II

14.5 Környezeti veszélyek

Nincs adat.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs adat.

14.7. A MARCOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nincs adat.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Érvényes magyar törvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készítmények:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH), illetve módosítása [453/2010/EU rendelet (V. 10.)]

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

Hulladék:

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékokról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Tűzvédelem:

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

Egyéb:

648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági elvárások szempontjából. Az adatok nem jelentenek semmilyen garanciát a termék tulajdonságaival kapcsolatban. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért.

A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában szereplő R mondatok:

R 22 Lenyelve ártalmas.

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 34 Égési sérülést okoz.

R 35 Súlyos égési sérülést okoz.

R 37 Izgatja a légutakat.

R 38 Bőrizgató hatású.

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.

H302 Lenyelve ártalmas.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmas.

H335 Légúti irritációt okozhat.

Xn Ártalmas

Xi Irritatív

C Maró

Acute Tox. 4: : Akut toxicitás 4

Eye Irrit. 2: Szemirritáció 2

Skin Irrit. 2: Bőrirritáció 2

Skin Corr. 1A, 1B: Bőrmarás 1A, 1B

STOT SE 3: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3

Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás 1

Aktualizálás: Minden szakaszban és egyes rendeletekben.

Nyomtatási dátum:	2014. november 22.